EDS avota darba režīmi.

- Darba mērķis.

Iepazīties ar akumulatora uzlādēšanu, izlādēšanu un to īpatnībām  barošanas avota un patērētāja režīmā.

- Darba uzdevums.

- Pēc literatūras iepazīties ar dotā akumulatora uzlādes un izlādes procesu īpatnībām..

- Praktiski izpētīt akumulatora darbību ģeneratora režīmā.

- Praktiski izpētīt akumulatora darbību patērētāja režīmā.

- Mēraparāti un iekārtas.

| N. p. k. | Aparāta nosaukums | Mērapjoms | Sistēma | Iedaļu skaits | Konstante | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ampērmetrs |  |  |  |  |  |
| 2. | Voltmetrs |  |  |  |  |  |

- Aparatūra.

| N. p. k. | Aparāta nosaukums | Tips | SpriegumsV | Strāva A | Jauda W | Pretestība Ω | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulators |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reostats |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Slēdzis |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maiņstrāvas taisngriezis |  |  |  |  |  |  |

- Darba gaita un metodiskie norādījumi.

- Dotajam akumulatora tipam noskaidrot tā ciparu nozīmi, pieļauto uzlādes un izlādes strāvu, nepieciešamo elektrolīta blīvumu. Noteiktos lielumus ierakstīt tabulā 2/1.

Tabula2/1.

| N. p. k. | Akumulatora tips | Ah | Iuzl. A | Iizl. A | γ g/cm3 | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Uzzīmēt un saslēgt shēmu 2/1.

- Pie vaļēja slēdža S stāvokļa izmērīt akumulatora EDS.

- Pie noslēgta slēdža S stāvokļa izmērīt spriegumu un strāvu pie 4...5 reostata slīdkontakta stāvokļiem, nepārsniedzot dotajam akumulatoram pieļauto izlādes strāvu. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā 2/2.

Tabula 2/2.

| N.p.k. | Mērījumi | Aprēķini | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E V | U V | I A | U0 V | R0 Ω | Pg W | Pp W | η % |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Aprēķināt akumulatoram iekšējo spriegumu un iekšējo pretestību

akumulatora jaudu

patērētāja jaudu

akumulatora lietderības koeficientu

Aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā 2/2.

- Uzzīmēt un saslēgt shēmu 2/2.

- Ieregulējot maiņstrāvas taisngriezim noteikto spriegumu U1 (lielāku par akumulatora EDS), nolasīt mēraparātu rādījumus pie 4...5 reostata slīdkontakta stāvokļiem. Strāva nedrīkst pārsniegt dotajam akumulatoram maksimāli pieļauto uzlādes strāvu. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā 2/3.

Tabula2/3.

| N.p.k. | Mērījumi | Aprēķini | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 V | E V | U V | I A | U0 V | R0 Ω |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

- Aprēķināt U0 un R0 un ierakstīt tabulā 2/3.

- Akumulatora ģeneratora režīmam uzkonstruēt ārējo raksturlīkni U=f(I).

- Uzkonstruēt akumulatoram ģeneratora režīmā lietderības koeficienta raksturlīkni η=f(I).

- Secinājumi un kontroljautājumi:

- Cik liels ir skābes un sārmu akumulatoru nominālais spriegums?

- Cik liels ir skābes un sārmu akumulatoru elektrolīta blīvums?

- Kas notiek ar elektrolīta blīvumu skābes un sārmu akumulatoru uzlādes laikā?

- Kas ir akumulatora sulfatizācija, un kā to novērst?

- No kāda materiāla ir izgatavotas skābes un sārmu akumulatoru plates?