SKAIDROJOŠS APRAKSTS

„Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas, vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē.” projekts izstrādāts pamatojoties uz Kokneses Romas katoļu draudzes, Reģ. Nr., 90000302022, pasūtījuma, ņemot vērā darba uzdevumu, tehniskās apsekošanas atzinumu un ēkas vizuālo apsekošanu dabā.

AR DAĻA

PAREDZĒTIE DARBI

UZSTĀDĪT JAUNUS VĀRTUS, IZBŪVĒT BRUĢĒTU CELIŅU NODROŠINOT PIEKĻUVI ĒKAI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM. NOMAINĪT ĒKAS ĀRDURVIS UN ATSEVIŠĶAS IEKŠDURVIS, RENOVĒT LOGUS, ATJAUNOT GRĪDAS SEGUMU UN VEIKT SIENU UN GRIESTU APDARI ATSEVIŠĶĀS TELPĀS. IZBŪVĒT CIETĀ KURINĀMĀ APKURES SISTĒMU.

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Baznīca celta 1939. gadā kā koka karkasa ēka. Vēlākos gados apmūrēta ar sarkano ķieģeļu apšuvumu, mainīts jumta segums, paplašināta piebūve dienvidaustrumu galā.

Esošā apkures sistēma – cietā kurināmā katls ar karstā gaisa cirkulācijas sistēmu. Sistēma neefektīva, neapsilda visas nepieciešamās telpas, ugunsnedroša.

Esošās dēļu grīdas apšūtas ar krāsotu preskartonu. Logi – dubultlogu bloki, koka, krāsoti. Atsevišķās rūtīs bojāts stiklojums. Starp logiem rāmī iestiprinātās krāsotas metāla restes.

Ārdurvis masīvkoka, ar kaltu furnitūru, iekšdurvis – koka, vecas, stipri nolietotas.

Jumta segums – skārda loksnes (valcprofils). Atsevišķās vietās konstatēti sīki bojājumi.

Teritorija iežogota, nav galveno vārtu. Bruģētais celiņš, sliktā kvalitātē, pie ieejas izbūvēts betona lievenis.

Būvniecības darbi veicami divās kārtās. Katra kārta nododama ekspluatācijā atsevišķi.

1. Kārtas izbūve:

ĀRA LABIEKĀRTOŠANA

Paredzēts demontēt esošo bruģa segumu no ēkas līdz izbūvējamajiem vārtiem V-1 (skat lapu AR-2), kā arī nokalt betonēto lieveni. Izbūvēt jaunu betona bruģakmens segumu ar iegremdētajām apmalēm veidojot vienmērīgu kritumu lietus ūdens atvadīšanai un nodrošinot piekļuvi ēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Risinājums lapās AR-2 un AR-3

Vārtu stabus aprīkot ar izlocīta skārda nosegcepurēm.

LOGU ATJAUNOŠANA, DURVJU NOMAIŅA

Esošie logi ir masīvi un noturīgi, tos paredzēts renovēt. Logiem demontēt stiklojuma līstītes un stiklojumu. Attīrīt no vecās krāsas, špaktelēt, slīpēt. Uzstādīt atpakaļ stiklojumu, bojātos stiklus aizstājot ar jauniem. Iestrādājot stiklojumu izmantot atbilstošu hermētiķi. Izmantot jaunas koka līstītes stiklojuma nostiprinašanai. Regulēt, remontēt, pēc nepieciešamības mainīt logu furnitūru. Krāsot logu rāmjus, vērtnes un restes baltā krāsā un Iestrādāt logu vērtņu blīvējošās lentes.

Uzstādīt jaunas ēkas ārdurvis D-1 un iekštelpu durvis D-2 un D-3. Maināmo durvju novietojumu un specifikācijas skatīt lapās AR-2 un AR-4.

AVK DAĻA

SKATĪT LAPĀ AVK-A-1

Paredzēt izbūvētās kamīnkrāsns apdares izbūvi izmantojot vieglbetona blokus, karstumizturīga riģipša konstrukciju, attiecīgu siltumizolāciju, gaisa padeves un izplūdes restes utt.

2. Kārtas izbūve:

ĀRA LABIEKĀRTOŠANA

Uzstādīt jaunus metāla vārtus V-1 uz esošajiem vārtu stabiem. Risinājums lapā AR-2.

IEKŠTELPU APDARE

Paredzēt renovēt grīdas segumu telpās ar eksplikācijas numuriem 1. un 2. Soli un citas mēbeles pārvietojamas uzglabāšanai uz atbilstošu novietni, garantējot to saglabāšanu esošā stāvoklī. Demontējamas grīdlīstes un preskartona iesegums. Grīdas dēļiem termiski un mehāniski atdalīt krāsojuma kārtas. Pēc nepieciešamības mainīt grīdas dēļu fragmentus, vai atsevišķus dēļus. Iegremdēt naglojumu galvas un slīpēt grīdas dēļus, lai iegūtu vienmērīgu, horizontālu plakni. Iztīrīt grīdas dēļu spraugas un pēc tam tās aizpildīt ar koka sīkskaidu/lakas maisījumu vai spraugām līdz 5 mm lietot cieti elastīgu tonētu špakteli “Pafudima” un spraugām līdz 30 mm lietot tonētu špakteli “Pafudima Top Elastik”. Tā pat tiek aizšpaktelētas iegremdēto naglu galvu vietas. Aizšpaktelētās vietas pēc nožūšanas atkārtoti slīpē. Pirms lakošanas grīdas gruntē ar Aqua Seal Uniprimer. Aqua Seal 2K-PU laku klāj atbilstoši instrukcijai, ar platu, mīkstu otu. Desmit dienas pēc lakošanas grīdu pirmoreiz plānā kārtiņā nosedz ar šķidro vasku L93 Everclear, ko izlīdzina ar lupatu. Izbūvēt jaunas lakota koka grīdlīstes.

Telpās ar eksplikācijas numuriem 10. un 11. Paredzēt grīdas, sienu un griestu apdari atbilstoši apdares darbu tabulai lapā AR-2.

Uzstādīt jaunas iekštelpu durvis D-4

JUMTA SEGUMA REMONTS

Paredzēt apsekot jumta iesegumu un novērst bojājumus mainot atsevišķus ieseguma fragmentus, hermetizējot savienojumus. Jumta segumu krāsot.

- rūsas skartos fragmentus mehāniski notīrīt ar metāla birstēm (tīrības pakāpe ST 2);

- visu  virsmu uzbirsēt ar Tikkurila Panssaripessu un ūdens šķīdumu (1 : 4);

- visu virsmu nomazgāt ar tīru ūdeni;

- visu virsmu nogruntēt ar Universal Korrostop+;

- visu virsmu 2 reizes nokrāsot ar metāla jumtu krāsu Tikkurila Panssarimaali (0423 (Painter's gray))

NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES MATERIĀLUS PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU, ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM.

RISINĀJUMI, KAS NAV IEKĻAUKTI ŠAJĀ SĒJUMĀ, VAR TIKT RISINĀTI AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, VISUS DARBUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU, BŪVUZRAUDZĪBU UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ.

Sastādīja K.Melecis